12.05.2020г. преподаватель Горшкова Ольга Петровна.

Урок по дисциплине Основы строительного черчения

Группы 15 профессии «мастер отделочных строительных работ»

в рамках программы дистанционного обучения.

Добрый день уважаемые учащиеся группы 15!

Вашему вниманию предлагается урок по данной дисциплине, продолжительность занятия – 3часа.

Сегодня мы с вами начинаем изучение нового раздела «Архитектурно-строительные рабочие чертежи».

Тема сегодняшнего занятия: «Общие сведения о строительных чертежах».

Целью нашего урока  является: ознакомление с видами строительных чертежей и их содержанием.

Предлагаемый материал для конспектирования.

Строительными называются чертежи с относящимися к ним текстовыми документами, которые содержат проекционные изображения здания или его частей и др. данные, необходимые для его возведения, а также для изготовления строительных изделий и конструкций.

Содержание и оформление строительных чертежей, применяемые масштабы и условные обозначения на чертежах зависят от вида строительных объектов и назначения самих чертежей.

Различные строительные объекты по назначению подразделяются на  4 основные группы:

1.

2.

3.

4.

(написать на какие группы подразделяются строительные объекты. Материал

Уч.дисциплины «Технология отделочных строительных работ»).

По назначению строительные чертежи подразделяются на 2 основные группы:

- Чертежи строительных изделий, по которым на заводах строительной индустрии, ДСК, изготавливают отдельные части зданий;

- Строительно-монтажные чертежи, по которым на строительной площадке монтируют и возводят здания и сооружения.

Жилые, общественные и промышленные здания возводят по утвержденным проектам.

Проектирование зданий и сооружений может осуществляться в две стадии – проект и рабочая документация или в одну стадию – рабочий проект.

В состав проекта здания входят: пояснительная записка, планы подвала, типового и неповторяющегося этажей, фасады, разрезы, монтажные чертежи с маркировкой индустриальных изделий, сметы, ТЭП (технико-экономические показатели).

В состав проекта входит также схема генерального плана участка застройки с нанесением проектируемых и существующих зданий.

В состав рабочей документации на строительство зданий входят:  архитектурно-строительные чертежи (планы, разрезы, фасады) и если необходимо элементы планов, планы секций, фрагменты фасадов, чертежи и схемы расположения фундаментов, перекрытий, стен, крыши; чертежи конструктивных элементов – узлов и деталей; чертежи сан-технических устройств и благоустройства территории.

Работы по строительству зданий разделяют на общестроительные и специальные.

К общестроительным относятся все работы по строительству самого здания, включая и отделочные; к специальным – работы по устройству водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции, газоснабжения, электроосвещения, телефонизации, благоустройству.

В связи с этим рабочие чертежи разделяются на отдельные части или комплекты, которым присваивают наименование и марку, которую проставляют на каждом чертеже. Марка состоит из заглавных начальных букв названия данной части проекта.

Чертежи по которым на заводах изготавливают строительные конструкции называются заготовительными.

В процессе строительства зданий иногда вносят изменения в планировке помещений или заменяют одни конструкции другими.  Эти изменения  вносят в соответствующие чертежи или эти чертежи составляют заново. Чертежи, которые полностью отражают планировку помещений построенного здания, его размеры и строительные конструкции называются исполнительными.

Чертежи зданий составленные на основании обмеров, произведенных в натуре, называются обмерочными.

Наименование и марки отдельных комплектов рабочих чертежей.

Выполнить задание: сделать расшифровку обозначений чертежей:

ГТ

ГП

АР

АС

АИ

КЖ

КМ

КМД

КД

ВК

НВК

ОВ

ТС
ГС
ЭС
ЭО
ТХ

Домашнее задание :  выполнить конспект данной темы, выполнить задания по  ходу написания конспекта, выполнить задание по расшифровке  обозначений чертежей.

Справочная литература:Ю.И.Короев «Черчение для строителей», стр. 96-98.

Электронная библиотека ЭБС ЮРАЙТ, сайты интернета.

При выполнении заданий по черчению не забывайте писать разборчиво дату занятия, тему урока и конспект. Внимательно читайте задания!

Выполнять задания вовремя и отправлять на электронную почту

до 16-00 часов.

Отправлять фотоотчет вы можете на адрес электронной почты:

olganikipel@mail.ru или на ватсап по номеру 8909-45-24-126.

Желательно на почту!!!

Спасибо за внимание !         Желаю удачи!!!