14.05.2020г. преподаватель Горшкова Ольга Петровна.

Урок по дисциплине Основы строительного черчения

Группы 15 профессии «мастер отделочных строительных работ»

в рамках программы дистанционного обучения.

Добрый день уважаемые учащиеся группы 15!

Вашему вниманию предлагается урок по данной дисциплине, продолжительность занятия – 2часа.

Сегодня мы с вами продолжаем  изучение нового раздела «Архитектурно-строительные рабочие чертежи».

Тема сегодняшнего занятия: «Планы зданий, их чертежи».

Целью нашего урока  является: ознакомление учащихся с чертежами планов зданий, их содержанием и видами.

Предлагаемый материал для конспектирования.

Строительные  чертежи зданий и инженерных сооружений составляют по общим правилам прямоугольного проецирования на основные плоскости проекций.

Изображение зданий на строительных чертежах имеют свои названия. Виды здания спереди, сзади, справа и слева называются фасадами.

В наименовании фасада указывают крайние координационные оси. Фасады здания дают представления о внешнем виде здания, о его общей форме и размерах, о количестве этажей, наличии балконов или лоджий.

Вид здания сверху называется планом крыши.

Планом здания называется изображение мысленно рассеченного горизонтальной  плоскостью на уровне оконных и дверных проемов и спроецированного на горизонтальную плоскость, при этом другая часть здания предполагается удаленной. На чертеже плана здания показывают то, что получается в секущей плоскости и что расположено под ней. Таким образом план здания является его горизонтальным разрезом. Если планировка помещений второго и последующих этажей одинакова, то выполняют план типового этажа. Также создаются планы фундаментов, перекрытий, проводя секущую плоскость на уровне фундаментов. Перекрытий.

Разрезом называется изображение здания , мысленно рассеченного вертикальной плоскостью и спроецированного на плоскость, параллельную секущей плоскости, расположение, которой показывают на плане здания.

Разрезы делают по наиболее важным в конструктивном или архитектурном отношении частям здания, по лестничной клетке, оконным и дверным проемам.        Разрезы здания бывают продольными и поперечными.

Иногда для получения разреза применяют не одну, а две или более секущих параллельных плоскостей. В таком случае разрез ( поперечный или продольный) будет сложным или ступенчатым.

Направление секущей плоскости для разреза обозначают на плане 1 этажа разомкнутой линией со стрелками на концах, показывающими направление проецирования. Около стрелок ставят обозначение цифрами или буквами

1 – 1            или      А – А

В продольных разрезах секущие плоскости  не проводят по колоннам, вдоль прогонов и балок перекрытий. Колонны, перегородки, балки и стропила вы продольных разрезах всегда показывают нерассеченными, но в поперечном эти элементы изображают рассеченными.

В строительных чертежах в разрезах и планах видимые линии контуров, не попадающие в плоскость , выполняют сплошной тонкой линией.

Комплект чертежей дает полное представление о здании, его архитектуре, планировке и размерах помещений, количестве этажей, конструкциях и материалах основных его элементов.

Теперь предлагается  для закрепления материала пройти тест:

- Фасад это…..

- План здания это…..

- Разрез здания это….

- Сложный разрез это…

- Поперечный разрез это….

- Продольный разрез это….

- Домашнее задание :  1. Выполнить конспект данной темы.

2. Выполнить тест (игра в «Х -0):

- Разрез называется поперечным, если секущая плоскость перпендикулярна длине здания                                                        х  или 0

- Если секущая плоскость направлена вдоль длины разрез называется продольным                                                                                         х или 0

- Проекционные изображения здания называют строительными чертежами                                                                                            х или 0

- Разрез, служащий  для выяснения устройства узлов крепления конструкций называется местным                                                    х или 0

- Если секущая плоскость параллельна фронтальной плоскости  разрез называется профильным                                                                    х или 0

- Если секущая плоскость параллельна профильной      плоскости, то  разрез называется фронтальным                                                       х или 0

- Если секущая плоскость параллельна горизонтальной плоскости то разрез называется планом                                                                  х или 0

Справочная литература:Ю.И.Короев «Черчение для строителей»,

стр. 109-111.

Электронная библиотека ЭБС ЮРАЙТ,  сайты интернета.

При выполнении заданий по черчению не забывайте писать разборчиво дату занятия, тему урока и конспект. Внимательно читайте задания!

Выполнять задания вовремя и отправлять на электронную почту

до 16-00 часов..       Жду фото  выполненных чертежей!!!

Отправлять фотоотчет вы можете на адрес электронной почты:

olganikipel@mail.ru или на ватсап по номеру 8909-45-24-126.

Желательно на почту!!!

Спасибо за внимание !         Желаю удачи!!!